ГЭСН 81-02-26-2001

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСН 81-02-26-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ 
СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

Сборник № 26

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Государственный комитет Российской федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
(Госстрой России)

Москва 2001 г.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по теплоизоляционным работам и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко), Союз “Концерн СТЕПС” (Г.А. Воропаева, Р.И. Березина), ООО “Ассоциация Крилак” (Н.И. Логинова), 31 ГПИ СС МО РФ (В.Г. Гурьев, А.Н. Жуков) и Санкт-петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО “РЦЭС” (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков, А.П. Иванов).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.В. Сафонов, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин, Т.Л. Гриценкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 15 июля 2001 года постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 года № 82.

Система нормативных документов в строительстве

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСН 81-02-26-2001

|  | Утверждены и введены в действие с 15 июля 2001 года постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 года № 82 |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

Сборник № 26 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Государственный комитет Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
(Госстрой России)

Москва 2001 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 26

Теплоизоляционные работы

ГЭСН-2001-26

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении теплоизоляционных и огнезащитных работ и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН  отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательных характер.

1.3. Нормы раздела I настоящего Сборника предназначены для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по изоляции горячих поверхностей трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений; оборудования, аппаратов, резервуаров (емкостей), турбин; систем вентиляции и кондиционирования, а также холодных поверхностей строительных конструкций.

1.4. Нормы раздела II Сборника предназначены для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по огнезащите всех видов строительных конструкций, тканей и ковровых покрытий, стеклянных поверхностей, кабелей и кабельных проходок.

1.5. Нормы табл. 01-037(01-041 предназначены для изоляции холодных поверхностей. Нормы табл. 01-42 предусматривают установку дверей с тепловой изоляцией.

Нормы табл. 01-037 предусматривают применение изделий из ячеистых материалов (пенобетон, газобетон, керамзитобетон), табл. 01-038(01-040 изделий из волокнистых и зернистых материалов (жесткие минераловатные, перлитобитумные, асбестовермикулитовые и перлитогелиевые плиты), табл. 01-41 изделий из пенопласта.

Нормы табл. 01-037 разработаны с учетом применения пенобетонных плит, в случае применения газобетонных или керамзитобетонных плит к затратам труда следует применять коэффициент 1,03.

Изоляцию холодных поверхностей трубопроводов и оборудования следует принимать по соответствующим нормам на изоляцию горячих поверхностей трубопроводов и оборудования.

Нормы на изоляцию холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями не учитывают затрат на устройство пароизоляционного слоя.

Устройство пароизоляционного слоя следует принимать:

а) при изоляции стен и колонн - по нормам сборника ГЭСН-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков";

б) при изоляции перекрытий - по нормам сборника ГЭСН-2001-11 "Полы";

в) при изоляции покрытий - по нормам сборника ГЭСН-2001-12 "Кровли";

г) при изоляции трубопроводов и оборудования - по нормам таблиц: 01-054 - рулонные материалы (рубероид, пергамин), 01-055 - полиэтиленовая пленка.

Нормами 1,3,4 табл. 01-038; нормами 1,3,4 табл. 01-41 учтены затраты на устройство деревянного каркаса для укрепления теплоизоляции.

1.6. Нормы на изоляцию трубопроводов составлены на изоляцию труб диаметром до 820 мм и распространяются на изоляцию цилиндрических поверхностей оборудования, а также фасонных частей такого же диаметра. При больших диаметрах следует применять нормы на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей.

1.7. Потребность в ресурсах при изоляции плоских поверхностей плитами минераловатными марок 150-200, а также плитами жесткими других типов и марок, предусмотренных проектом следует определять по норме таблицы 26-01-005-4.

1.8. Марки теплоизоляционных материалов, конструкций и изделий следует принимать по проектным данным.

1.9. Дополнительный расход теплоизоляционных материалов и изделий, связанный с уплотнением при установке их на изолируемую поверхность нормами учтен в соответствии со СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".

При использовании теплоизоляционных материалов и изделий, имеющих коэффициенты уплотнения, отличные от принятых нормами, их расход следует определять проектными данными.

1.10. Нормами таблиц 01-012, 01-013 предусмотрена изоляция арматуры и фланцевых соединений на трубопроводах.

Нормы таблицы 01-014 предусматривают изоляцию арматуры и фланцевых соединений на оборудовании.

1.11. Объем работ в м2 на 1 м3 изоляции при установке защитного покрытия изоляции трубопроводов пенополиуретаном методом заливки, определяется по проектным данным или расчетом (п. 2.9 Технической части).

Вес 1 м2 металлопокрытия толщиной 1 мм с учетом изготовления составляет: для алюминия - 3,48 кг, для стали оцинкованной - 9,58 кг.

1.12. Нормами табл. 01-020, 01-021 предусмотрена изоляция пеополиуретаном плотностью 60 кг/м3. Соотношение компонентов А:Б составляет 1:0,96. При других заданных значениях плотности изоляции расход компонентов определяется проектом.

1.13. в таблице 01-056 принята толщина слоя штукатурки 10 мм. При других толщинах нормы расхода машин и материалов изменять пропорционально изменению толщины слоя, нормы затрат труда увеличивать на 14 % на каждые 5 мм увеличения толщины.

1.14. Окраску изолированных поверхностей принимать по нормам сборников ГЭСН-2001-15 "Отделочные работы" и ГЭСН-2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии".

1.15. Нормы табл. 01-05, 01-024 на изоляцию плоских и криволинейных поверхностей плитами известковокремнеземистыми и асбоперлитовую изоляцию котлоагрегатов и вспомогательного оборудования методом напыления не учитывают изготовление и устройство крепежных каркасов. Устройство каркасов, предусмотренных проектом, следует принимать дополнительно.

1.16. Нормами на изоляцию трубопроводов не предусмотрена установка разгружающих устройств на вертикальных и наклоненных участках и опорных колец на горизонтальных участках. Затраты на установку разгружающих устройств и опорных колец следует принимать по нормам таблицы 01-023.

1.17. Нормами 1,2,3 таблицы 02-003 предусмотрено огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ "ЭСКАЛИБУР" при приведенной толщине металла 3,4 мм и толщине слоя покрытия, соответствующей данному пределу огнестойкости.

При других значениях приведенной толщины металла, толщину огнезащитного покрытия в зависимости от требуемого предела огнестойкости следует определять по табл. 1.1 Технической части.

Таблица 1.1

| Приведенная толщина металла, мм | Толщина огнезащитного покрытия (мм) для предела огнестойкости |
| --- | --- |
|  | 1 час (R 60) | 2 часа (R 120) | 2,5 часа (R 150) |
| 3,4 | 20 | 45 | 60 |
| 4,1 | 20 | 40 | 50 |
| 6 | 15 | 35 | 45 |
| 7 | 15 | 30 | 40 |
| 10 | 15 | 25 | 35 |
| 15 | 10 | 15 | 25 |

1.18. В норме таблицы 02-030 работы по вырубке и заделке отверстий в деревянных перекрытиях следует нормировать дополнительно.

1.19. Нормами Сборника учтены следующие вспомогательные работы:

- текущая правка, точка и чистка инструментов, содержание в порядке приспособлений и машин, уборка рабочего места в течение смены;

- установка и перемещение простейших ранее изготовленных подмостей, стремянок, козел, лестниц для производства работ на высоте до 2,5 м;

- перемещение материалов в пределах рабочего места.

1.20. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных и огнезащитных работ на высоте более 2,5 м от пола (земли) должно быть обусловлено проектом организации строительства (ПОС) или проектом производства работ (ППР) и нормироваться по сборникам ГЭСН-2001-08 “Конструкции из кирпича и блоков” (инвентарные леса), ГЭСН-2001-69 “Прочие ремонтно-строительные работы) (неинвентарные леса).

1.21. Устройство лесов при производстве теплоизоляционных работ на высоте свыше 16 м, а также при изоляции резервуаров, аппаратов колонного типа и других поверхностей сложной конфигурации осуществляется по отдельным проектам, а на работы по их установке следует составлять индивидуальные нормы с утверждением в установленном порядке.

1.22. Нормы предусматривают работу с лесов на высоте до 10 м.

При производстве работ на высоте свыше 10 м к нормам затрат труда следует применять следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

до 15 м - 1,15

до 30 м - 1,2

до 50 м - 1,35

до 60 м - 1,4

св. 60 м - 1,5

1.23. При производстве работ в неудобных и стесненных условиях к нормам затрат труда применяются коэффициенты, приведенные в табл. 1.2 Технической части.

При производстве работ в эксплуатируемых цехах без их остановки, а также в условиях, отнесенных к разряду вредных (при температуре в рабочей зоне свыше +40 (С, наличии паров, пыли, вредных газов и дыма), к нормам следует применять коэффициенты, приведенные в Указаниях по применению ГЭСН на строительные и специальные строительные работы (МДС 81-28.2001).

1.24. Указанный в настоящем сборнике размер “до” включает в себя этот размер.

Таблица 1.2

| Наименование работ | Коэффициент к нормам затрат труда |
| --- | --- |
| - при работе с люлек | 1,2 |
| - при производстве работ в условиях, требующих применения предохранительных поясов | 1,3 |
| - при расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) | 1,1 |
| - при выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху | 0,75 |
| - при выполнении работ по изоляции поверхностей только снизу | 1,25 |
| - при изоляции трубопроводов с наличием одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков | 1,1 |
| - при изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга | 1,2 |
| - при изоляции трубопроводов со спутниками | 1,1 |

## 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем изоляции "в деле" (Ои) м3, приходящийся на 1 м длины трубопроводов или оборудования цилиндрической формы, исчисляется по формуле:

Ои=3,14((Д+Т)(Т,

где: Т - толщина изоляционного слоя, м;

Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м.

2.2. Длина изолируемых трубопроводов, а также оборудования цилиндрического и прямоугольного сечений и т.п., определяется по осевой линии для каждого сечения, причем арматура и фланцы, фитинги и т.д. из длины не исключаются.

2.3. Периметр многоугольного и подобного сечения определяется как среднеарифметическая величина периметров внутренней и наружной поверхности изоляции.

2.4. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов и арматуры, а также возле всякого рода люков, штуцеров, отверстий на оборудовании учтен нормами и при этом длина изолируемых трубопроводов измеряется без вычета указанных мест.

2.5. Объем работ по изоляции холодных поверхностей строительных конструкций определяется умножением площади изолируемой поверхности на толщину изоляции согласно проекта. Объем противопожарных поясов в объем изоляции не включается, т.к. их устройство предусмотрено отдельно (табл. 01-37, 01-40).

2.6. Объем работ по изоляции безбалочных перекрытий снизу плитными утеплителями следует исчислять раздельно для перекрытий и для колонн, при этом изоляция капителей должна учитываться в объеме изоляции перекрытий.

2.7. Объем работ по отделке изоляции “в деле” - штукатурке, оклейке, покрытию, установке каркаса, сетки, а также по окраске изоляции должен исчисляться по наружной поверхности отделки.

2.8. Объем работ по покрытию изоляции (Оп) м2, приходящийся на 1 м длины трубопроводов или оборудования цилиндрической формы исчисляется по формуле:

Оп=3,14((Д+2(Т),

где: Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м;

Т - толщина изоляционного слоя, м.

2.9. Объем работ по отделке (покрытию) изоляции (Оо) м2, приходящийся на 1 м3 изоляции определяется по формуле:

где: Д - наружный диаметр трубопровода или оборудования, м;

Т - толщина изоляционного слоя, м.

# РАЗДЕЛ 01. 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

## 1. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

### Таблица ГЭСН 26-01-001	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем

Состав работ:

01. Установка конструкций на трубопроводе с подгонкой по месту. 02. Крепление конструкций. 03. Изготовление и крепление диафрагм.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-001-1 Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-001-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 36,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,0382 |
| 104-9091 | Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | м3 | 1,0324 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 2,63 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00047 |

### Таблица ГЭСН 26-01-002	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта

Состав работ:

01. Нанесение клея для крепления изделий. 02. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту. 03. Крепление изделий на трубопроводах бандажами. 04. Промазка швов клеем (норма 2).

Измеритель: 1 м3 изоляции

Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода:

26-01-002-1	до 350 мм

26-01-002-2	до 820 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-002-1 | 26-01-002-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 22,3 | 18,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,43 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,43 | 0,4 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 0,89 | 0,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,0075 | 0,0059 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,0382 | 0,0277 |
| 104-9166 | Изделия теплоизоляционные из пенопласта | м3 | 1,05 | 1,05 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0,22 | 0,2 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00004 | 0,00002 |
| 113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-1, сорт I | т | 0,0105 | 0,0127 |

### Таблица ГЭСН 26-01-003	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

Состав работ:

01. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту. 02. Заполнение швов отходами изделий. 03. Закрепление изделий бандажами. 04. Изготовление и установка диафрагм. 05. Изготовление бандажей. 06. Изготовление и закрепление пряжек.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-003-1 	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-003-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,8 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,4 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 1,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,0109 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,039 |
| 104-9094 | Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 1,032 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00004 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,0011 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,004 |

### Таблица ГЭСН 26-01-004	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем

Состав работ:

01. Изоляция трубопроводов сегментами из плит на битумном связующем. 02. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство). 03. Изготовление бандажей. 04. Изготовление и закрепление пряжек.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-004-1 	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-004-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 39,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,73 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 0,79 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 2,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,384 |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,0136 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,0335 |
| 104-9210 | Сегменты минераловатные на битумном связующем | м3 | 1,03 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00004 |

### Таблица ГЭСН 26-01-005	Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми

Состав работ:

01. Изготовление температурных вставок и секторов (нормы 1, 2, 3). 02. Резка сегментов из плит (норма 3). 03. Изоляция поверхности насухо (с промазкой швов мастикой) с закреплением изделий. 04. Оклеивание поверхности изоляции отводов стеклотканью (нормы 1, 2, 3). 05. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель: 1 м3

Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми):

26-01-005-1 	сегментами

26-01-005-2 	полуцилиндрами

26-01-005-3 	сегментами из плит

26-01-005-4 	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-005-1 | 26-01-005-2 | 26-01-005-3 | 26-01-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 22,3 | 31,4 | 39,1 | 22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,5 | 3 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,69 | 0,69 | 0,72 | 0,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00021 | 0,00027 | 0,00211 | 0,0029 |
| 104-9096 | Мастика теплоизоляционная | м3 | 0,015 | 0,015 | 0,031 | 0,11 |
| 104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
| 104-9102 | Сегменты теплоизоляционные | м3 | 1,03 | - | - | - |
| 113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 2,83 | 3,59 | 2,99 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,007 | 0,007 | 0,0133 | 0,004 |
| 101-1707 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм | т | 0,0403 | 0,0579 | 0,0575 | 0,0079 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | - |
| 104-9101 | Полуцилиндры теплоизоляционные | м3 | - | 1,03 | - | - |
| 104-9100 | Плиты теплоизоляционные | м3 | - | - | 1,15 | 1,03 |
| 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм | т | - | - | - | 0,00193 |

### Таблица ГЭСН 26-01-006	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марок ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т

Состав работ:

01. Размотка рулона и резка полотнища. 02. Свертывание полотнищ в пакеты. 03. Укладка пакетов на изолируемую поверхность, сшивка полотнищ стеклонитью и крепление проволочными кольцами. 04. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-006-1 	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-006-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 94,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,38 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 0,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9220 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1,03 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00614 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1мм | кг | 0,18 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,00046 |
| 104-9226 | Нить стеклянная комплексная | кг | 0,064 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00005 |

### Таблица ГЭСН 26-01-007 	Изоляция трубопроводов шнурами

Состав работ:

01. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой. 02. Резка шнура и обертывание поверхности. 03. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой. 04. Выравнивание поверхности изоляции. 05. Изготовление и установка диафрагм.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Изоляция трубопроводов шнурами:

26-01-007-1 	асбестовыми

26-01-007-2 	асбестовыми пуховыми

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-007-1 | 26-01-007-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 106,63 | 53,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,85 | 0,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,85 | 0,47 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 1,95 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 104-9220 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 0,79 | 0,395 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00256 | 0,00155 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1мм | кг | 0,24 | 0,36 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,00061 | 0,00083 |
| 104-9226 | Нить стеклянная комплексная | кг | 0,122 | 0,06 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00006 | 0,00004 |

### Таблица ГЭСН 26-01-008	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими

Состав работ:

01. Изоляция трубопроводов. 02. Изготовление и установка диафрагм. 03. Изготовление бандажей. 04. Изготовление пряжек. 05. Крепление изоляции.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-008-1 	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-008-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 94,2 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,82 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,0096 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,0265 |
| 104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 2,204 |
| 104-9220 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 2,06 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1мм | кг | 0,78 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,00053 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00101 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00004 |

### Таблица ГЭСН 26-01-009 	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ

Состав работ:

01. Изоляция трубопроводов. 02. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство). 03. Изготовление бандажей. 04. Изготовление пряжек. 05. Крепление изоляции.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Изоляция трубопроводов:

26-01-009-1 	матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75

26-01-009-2 	плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-009-1 | 26-01-009-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,85 | 18,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,64 | 0,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,64 | 0,55 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 0,63 | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,0106 | 0,0106 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,0265 | 0,0265 |
| 104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 2,204 | 2,204 |
| 104-9220 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1,54 | 1,24 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1мм | кг | 0,78 | 0,78 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,00053 | 0,00053 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00101 | 0,00101 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00004 | 0,00004 |

### Таблица ГЭСН 26-01-010 	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна

Состав работ:

01. Резка изделий по заданному размеру. 02. Укладка изделий с подгонкой их по месту. 03. Изготовление и установка диафрагм. 04. Изготовление бандажей и пряжек. 05. Крепление изоляции.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Изоляция трубопроводов:

26-01-010-1 	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой

26-01-010-2 	матами из стеклянного штапельного волокна

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-010-1 | 26-01-010-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,85 | 18,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,55 | 0,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,55 | 0,41 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 0,65 | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,0106 | 0,0096 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,0265 | 0,0265 |
| 104-9220 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1,24 | 1,65 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1мм | кг | 0,56 | 0,56 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0,00123 | 0,00123 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00004 | 0,00004 |

### Таблица ГЭСН 26-01-011 	Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными

Состав работ:

01. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках. 02. Изготовление бандажных лент. 03. Перемотка и отжиг проволоки. 04. Устройство проволочного каркаса. 05. Крепление изделий бандажами.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-011-1 	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

26-01-011-2 	Изоляция фасонных поверхностей матами прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-011-1 | 26-01-011-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 14,8 | 18,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,51 | 0,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,51 | 0,51 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 0,2 | 0,2 |
| 332102 | Установки отжига проволоки с устройством перемотки | маш.-ч. | 1,68 | 1,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,00726 | 0,0073 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,002 | 0,00034 |
| 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0 -6,3 мм | т | 0,003 | 0,0086 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,00006 | 0,0001 |
| 101-1986 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,5 |
| 101-1987 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 1,2 |
| 104-9163 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 1,24 | 1,24 |

### Таблица ГЭСН 26-01-012 	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полумуфтами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов

Состав работ:

01. Изготовление полуфутляров. 02. Изготовление диафрагм. 03. Установка полуфутляров. 04. Установка диафрагм. 05. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.

Измеритель: 10 штук арматуры и фланцевых соединений

Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов:

26-01-012-1 	до 200 мм

26-01-012-2 	до 800 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-012-1 | 26-01-012-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 46,6 | 90,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,48 | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,48 | 0,52 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 3,29 | 6,85 |
| 332102 | Установки отжига проволоки с устройством перемотки | маш.-ч. | 1,72 | 4,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9055 | Заклепка СТД-985 | кг | 0,37 | 1,32 |
| 104-9133 | Маты минераловатные прошивные М-100 | м3 | 0,82 | 1 |
| 516-0609 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4,18 | 4,27 |
| 517-0302 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм | кг | 35,47 | 71,44 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,00033 | 0,00041 |
| 101-1874 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,5 мм | т | - | 0,00217 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | - | 0,00041 |

### Таблица ГЭСН 26-01-013 	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали

Состав работ:

01. Изготовление полуфутляров. 02. Установка полуфутляров 03. Изготовление диафрагм. 04. Установка диафрагм. 05. Крепление диафрагм и полуфутляров бандажами или винтами.

Измеритель: 10 штук арматуры и фланцевых соединений

Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов:

26-01-013-1	до 200 мм

26-01-013-2	до 800 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-013-1 | 26-01-013-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 46,7 | 90,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,57 | 0,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,57 | 0,82 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 1,78 | 4,58 |
| 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч. | 3,29 | 6,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9055 | Заклепка СТД-985 | кг | 0,37 | 1,32 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,1027 | - |
| 104-9133 | Маты минераловатные прошивные М-100 | м3 | 0,82 | 1 |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,0066 | 0,0067 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,00033 | 0,00041 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-9252 | Сталь оцинкованная, толщиной 1,6 мм | кг | - | 2,17 |
| 101-1707 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм | т | - | 0,2586 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | - | 0,00041 |

### Таблица ГЭСН 26-01-014 	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали

Состав работ:

01. Изготовление матрацев. 02. Изготовление металлических полуфутляров. 03. Изготовление бандажей с пряжками. 04. Изготовление диафрагм. 05. Укладка матрацев. 06. Установка металлического покрытия с отделкой торцов.

Измеритель: 10 штук арматуры и фланцевых соединений

Изоляция арматуры и фланцевых соединений:

26-01-014-1	полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов

26-01-014-2	полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-014-1 | 26-01-014-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 210 | 210 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,93 | 1,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,93 | 1,12 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 6,21 | 6,21 |
| 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч. | 24,3 | 24,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9055 | Заклепка СТД-985 | кг | 1,93 | 1,93 |
| 101-9252 | Сталь оцинкованная, толщиной 1,6 мм | кг | 2,17 | 2,17 |
| 104-9214 | Матрацы минераловатные на стеклоткани | м3 | 2,31 | 2,31 |
| 516-0609 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 5 | - |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 71,44 | - |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,00045 | 0,00045 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,00041 | 0,00041 |
| 101-1707 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм | т | - | 0,2586 |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | - | 0,0067 |

### Таблица ГЭСН 26-01-015 	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна  с покрытием из листов алюминиевых сплавов

Состав работ:

01. Изготовление и комплектовка конструкций. 02. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 03. Крепление конструкций.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе:

26-01-015-1 	плит минераловатных марки 75

26-01-015-2 	матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125

26-01-015-3 	матов из стеклянного штапельного волокна

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-015-1 | 26-01-015-2 | 26-01-015-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 45,78 | 45,78 | 45,78 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч. | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
| 104-9220 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1,54 | 1,24 | 1,65 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 73,04 | 73,04 | 73,04 |
| 516-0609 | Листы алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

### Таблица ГЭСН 26-01-016 	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной

Состав работ:

01. Изготовление и комплектовка конструкций. 02. Установка конструкций на трубопровод с подгонкой по месту. 03. Крепление конструкций.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе:

26-01-016-1 	плит минераловатных марки 75

26-01-016-2 	матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125

26-01-016-3 	матов из стеклянного штапельного волокна

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-016-1 | 26-01-016-2 | 26-01-016-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 48,45 | 48,45 | 48,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч. | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
| 104-9220 | Материалы теплоизоляционные | м3 | 1,54 | 1,24 | 1,65 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,1945 | 0,1945 | 0,1945 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

### Таблица ГЭСН 26-01-017 	Изоляция трубопроводов изделиями  из вспененного каучука (“Армофлекс”), вспененного полиэтилена (“Термофлекс”)

Состав работ:

01. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту. 02. Промазка швов клеевым составом. 03. Проклеивание швов самоклеящейся лентой. 04. Крепление изделий зажимами. 05. Изготовление и установка диафрагм. 06. Окрашивание поверхности изоляции.

Измеритель: 10 м трубопроводов

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (“Армофлекс”), вспененного полиэтилена (“Термофлекс”):

26-01-017-1 	трубками

26-01-017-2 	пластинами (плитами)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-017-1 | 26-01-017-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,52 | 3,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,25 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,25 | 0,25 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 0,39 | 0,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 104-9400 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | м | 11 | - |
| 104-0120 | Клей “Армофлекс” 520 | л | 0,143 | 0,143 |
| 104-0125 | Лента самоклеящаяся “Армофлекс” 3(50 мм | м | 15 | 15 |
| 104-9410 | Клипсы (зажимы) | шт. | 30 | 30 |
| 104-0122 | Краска “Армофиниш” | л | 1,438 | 1,438 |
| 104-0121 | Очиститель для клея “Армофлекс” | л | 0,02 | 0,02 |
| 517-0303 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 0,033 | 0,033 |
| 104-9401 | Пластины (плиты) из вспененного каучука, полиэтилена | м2 | - | 6,33 |

### Таблица ГЭСН 26-01-018 	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука (“Армофлекс”), вспененного полиэтилена (“Термофлекс”)

Состав работ:

01. Резка пластин (плит) по заданному размеру. 02. Промазка швов и поверхности пластин клеевым составом. 03. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 04. Проклеивание швов самоклеящейся лентой. 05. Окрашивание поверхности изоляции.

Измеритель: 10 м2 изолируемой поверхности

26-01-018-1 	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука (“Армофлекс”), вспененного полиэтилена (“Термофлекс”):

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-018-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9401 | Пластины (плиты) из вспененного каучука, полиэтилена | м2 | 11 |
| 104-0120 | Клей “Армофлекс” 520 | л | 1,5 |
| 104-0125 | Лента самоклеящаяся “Армофлекс” 3(50 мм | м | 26 |
| 104-0122 | Краска “Армофиниш” | л | 2,5 |
| 104-0121 | Очиститель для клея “Армофлекс” | л | 0,057 |

### Таблица ГЭСН 26-01-019 	Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука (“Армофлекс”), вспененного полиэтилена (“Термофлекс”)

Состав работ:

01. Разметка и резка пластин (плит) по заданному размеру. 02. Промазка швов клеевым составом. 03. Установка заготовок на изолируемую поверхность. 04. Проклеивание швов самоклеящейся лентой. 05. Окрашивание поверхности изоляции.

Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений

26-01-019-1 	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука (“Армофлекс”), вспененного полиэтилена (“Термофлекс”):

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-019-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 10,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,73 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9401 | Пластины (плиты) из вспененного каучука, полиэтилена | м2 | 18,7 |
| 104-0120 | Клей “Армофлекс” 520 | л | 0,425 |
| 104-0125 | Лента самоклеящаяся “Армофлекс” 3(50 мм | м | 44,2 |
| 104-0122 | Краска “Армофиниш” | л | 4,25 |
| 104-0121 | Очиститель для клея “Армофлекс” | л |  |

### Таблица ГЭСН 26-01-020 	Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой

Состав работ:

01. Изготовление и установка металлических опорных колец. 02. Установка защитного металлического покрытия. 03. Резка герметика и проклейка швов по наружной поверхности защитного покрытия. 04. Подготовка заливочной машины к работе. 05. Заливка пенополиуретана под покрытие. 06. Промывка, очистка и уборка заливочной машины.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-020-1 	Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-020-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 151,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,35 |
| 332141 | Установки для заливки пенополиуретана | маш.-ч. | 8,02 |
| 332151 | Компрессоры СО-234 | маш.-ч. | 8,02 |
| 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч. | 4,91 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 2,17 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 5,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-0131 | Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 33,67 |
| 104-0132 | Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 32,33 |
| 104-0126 | Диоктилфталат | кг | 5 |
| 104-0127 | Хлорметилен | кг | 3 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 3 |
| 101-9461 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 0,526 |
| 101-9463 | Лента стальная 2(30 мм | кг | 0,031 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 0,0018 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,08 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,001 |
| 101-9401 | Металл листовой | м2 | П |
| 101-1986 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм | кг | 0,4 |

### Таблица ГЭСН 26-01-021 	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления

Состав работ:

01. Подготовка  установки для напыления к работе. 02. Контрольное напыление. 03. Напыление пенополиуретаном. 04. Зачистка наплывов с поверхности изоляции. 05. Промывка, очистка и уборка установки для напыления.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-021-1 	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-021-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 32,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,34 |
| 332141 | Установки для заливки пенополиуретана | маш.-ч. | 8,02 |
| 332151 | Компрессоры СО-234 | маш.-ч. | 8,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-0133 | Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ | кг | 42,84 |
| 104-0134 | Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ | кг | 41,16 |
| 104-0126 | Диоктилфталат | кг | 5 |
| 104-0127 | Хлорметилен | кг | 3 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 3 |
| 101-9461 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 0,526 |
| 101-1986 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм | кг | 0,0004 |

### Таблица ГЭСН 26-01-022 	Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана

Состав работ:

01. Нанесение клея для крепления изделий. 02. Установка изделий с вырезами и подгонкой по месту. 03. Крепление изделий бандажами или проволочными кольцами (норма 1). 04. Крепление изделий проволочными стяжками по штырям (норма 2). 05. Изготовление и установка диафрагм, бандажей, пряжек.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-022-1 	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)

26-01-022-2 	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-022-1 | 26-01-022-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 27,74 | 22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,4 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,4 | 0,4 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 0,59 | 0,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 104-9167 | Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана | м3 | 1,1 | 1,05 |
| 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 9,1 | 12,7 |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,0057 | 0,0063 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,0006 | - |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 0,193 | - |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00004 | - |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения диаметром 1,1 мм | т | - | 0,00399 |

### Таблица ГЭСН 26-01-023 	Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств

Состав работ:

01. Изготовление опорных колец. 02. Установка опорных колец и разгружающих устройств на трубопровод и их закрепление.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств диаметр трубопровода:

26-01-023-1 	до 200 мм

26-01-023-2 	до 800 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-023-1 | 26-01-023-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 38,8 | 23,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,02 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9463 | Лента стальная 2(30 мм | кг | 0,84 | - |
| 300-0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | 0.00068 | 0,00073 |
| 101-9464 | Лента стальная 3(30 мм | кг | - | 1,17 |
| 101-9465 | Уголок 32(32(3 мм | кг | - | 0,44 |

### Таблица ГЭСН 26-01-024 	Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления

Состав работ:

01. Изготовление, установка и приварка деталей крепежного каркаса (норма 1). 02. Очистка  и обезжиривание изолируемой поверхности. 03. Установка шатра, застилка полов и арматуры стеклотканью и обертывание шпилек (норма 1). 04. Нанесение изоляции. 05. Установка металлической сетки под штукатурку (норма 1). 06. Оштукатуривание изолированной поверхности с отделкой (норма 1). 07. Окраска эмалью (норма 1). 08. Просеивание асбеста и перлитового песка (нормы 2, 3). 09. Защита КиП и оборудования от загрязнения стеклотканью.

Измеритель: 1 м3

Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей:

26-01-024-1 	паровых и газовых турбин

26-01-024-2 	котлоагрегатов

26-01-024-3 	вспомогательного оборудования

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-024-1 | 26-01-024-2 | 26-01-024-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 32,83 | 18,28 | 21,43 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,1 | 9,44 | 10,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч. | 3,47 | 2,98 | 3,28 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч. | 3,47 | - | - |
| 050800 | Установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции | маш.-ч. | 3,47 | 2,98 | 3,28 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 0,58 | - | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,69 | 0,5 | 0,71 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 0,27 | - |  |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0003 | Асбест хризотиловый марки П-3-50 | т | 0,11 | 0,12 | 0,072 |
| 101-0007 | Асбест хризотиловый марки М-5-50 | т | 0,04 | - | - |
| 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения диаметром 6,0-6,3 мм | т | 0,0011 | - | - |
| 101-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 0,00006 | - | - |
| 101-1314 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500 | т | 0,13 | - | - |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 0,02 | - | - |
| 113-0008 | Антипирен из нефелина, марка Б | т | 0,015 | 0,017 | 0,0185 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,08 | 0,11 | 0,093 |
| 101-1731 | Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,0014 | - | - |
| 101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т | 0,00066 | - | - |
| 101-1808 | Угловая равнополочная сталь кипящая 18пс, шириной полок 35-56 мм | т | 0,0024 | - | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,08 | 0,71 | 0,43 |
| 101-0963 | Сода кальцированная (натрий углекислый) техническая | т | 0,0009 | 0,0097 | 0,007 |
| 104-0110 | Песок перлитовый вспученный крупный, размерами зерен 1,25-5 мм, марки 75 | м3 | 0,5 | 0,55 | 1,18 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0004 | - | - |
| 113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 5,97 | 1,3 | 1,07 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,23 | - | - |
| 101-0064 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,055 | - | - |

## 2. ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

### Таблица ГЭСН 26-01-037 	Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Распиловка плит. 03. Установка реек каркаса с креплением (нормы 1, 3, 4). 04. Разогрев битума. 05. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 06. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме:

26-01-037-1 	стен и колонн прямоугольных

26-01-037-2 	покрытий и перекрытий сверху

26-01-037-3 	покрытий и перекрытий снизу

26-01-037-4 	перегородок

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-037-1 | 26-01-037-2 | 26-01-037-3 | 26-01-037-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,04 | 10,93 | 25,84 | 17,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,69 | 0,66 | 0,74 | 0,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,69 | 0,66 | 0,74 | 0,69 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,7 | 0,52 | 1,04 | 0,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,11 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруска обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,05 | - | 0,06 | 0,05 |
| 104-9163 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,98 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0039 | - | 0,0039 | 0,0039 |
| 101-9663 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 2 | - | 2 | 2 |

### Таблица ГЭСН 26-01-038 	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Распиловка плит. 03. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-038-1	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-038-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,28 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч. | 0,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9163 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 0,96 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,07 |

### Таблица ГЭСН 26-01-039 	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Распиловка плит. 03. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-039-1 	изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-039-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 10,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,6 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч. | 0,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9163 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 1,02 |

### Таблица ГЭСН 26-01-040 	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Распиловка плит. 03. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту.

Измеритель: 1 м3 изоляции

26-01-040-1 	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-040-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 10,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,67 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч. | 0,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9163 | Изделия теплоизоляционные | м3 | 0,97 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,05 |

### Таблица ГЭСН 26-01-041 		Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Распиловка плит. 03. Установка реек каркаса с креплением (нормы 1, 3, 4). 04. Разогрев битума. 05. Покрытие изолируемой поверхности битумом. 06. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением.

Измеритель: 1 м3 изоляции

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме:

26-01-041-1 	стен и колонн прямоугольных

26-01-041-2 	покрытий и перекрытий сверху

26-01-041-3 	покрытий и перекрытий снизу

26-01-041-4 	перегородок

26-01-041-5 	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-041-1 | 26-01-041-2 | 26-01-041-3 | 26-01-041-4 | 26-01-041-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,17 | 9,27 | 23,54 | 16,2 | 9,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,34 | 0,34 | 0,39 | 0,35 | 0,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,34 | 0,34 | 0,39 | 0,35 | 0,31 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч. | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,45 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 0,41 | 0,29 | 0,64 | 0,41 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0079 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | - |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,05 | - | 0,06 | 0,05 | - |
| 104-9166 | Изделия теплоизоляционные из пенопласта | м3 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 1,02 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0039 | - | 0,0039 | 0,0039 | - |
| 101-9663 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 2 | - | 2 | 2 | - |

### Таблица ГЭСН 26-01-042 	Установка дверей с тепловой изоляцией

Состав работ:

01. Поперечное перепиливание брусьев вручную с разметкой. 02. Антисептирование деревянных конструкций. 03. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами. 04. Установка обрамления из угловой стали. 05. Конопатка между каркасом и стеной. 06. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню. 07. Крепление коробки к обвязочным брусьям. 08. Навеска готовых (заводского изготовления) изолированных дверей.

Измеритель: 100 м2 проемов по наружному обводу коробок

Установка дверей с тепловой изоляцией:

26-01-042-1 	в кирпичных перегородках

26-01-042-2 	в кирпичных стенах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-042-1 | 26-01-042-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 291,27 | 272,79 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,77 | 9,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 7,77 | 9,42 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 2,75 | 2,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 8,84 | 11,1 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,165 | 0,149 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 216 | 315 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0347 | 0,0317 |
| 101-1808 | Угловая равнополочная сталь кипящая 18 пс, шириной полок 35-56 мм | т | 0,67 | 0,62 |
| 101-1777 | Паста антисептическая | т | 0,005 | 0,007 |
| 300-0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | 0,0124 | 0,0127 |
| 101-1747 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м2 | 9,02 | 9,87 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00137 | 0,00127 |

## 3. КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ

### Таблица ГЭСН 26-01-048 	Устройство каркаса изоляции

Состав работ:

01. Резка проволоки (нормы 1, 3). 02. Плетение каркаса из проволоки (нормы 1, 3). 03. Резка проволочной сетки (нормы 2, 4). 04. Установка каркаса из готовой сетки с креплением.

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

Устройство каркаса на трубопроводах:

26-01-048-1 	из проволоки

26-01-048-2 	из сетки

Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях:

26-01-048-3 	из проволоки

26-01-048-4 	из сетки

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-048-1 | 26-01-048-2 | 26-01-048-3 | 26-01-048-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 44,5 | 18,1 | 27,8 | 11,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,09 | 0,56 | 0,09 | 0,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,09 | 0,56 | 0,09 | 0,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9899 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная | т | 0,024 | 0,003 | 0,024 | 0,003 |
| 101-9069 | Сетка проволочная стальная плетеная и крученая | м2 | - | 105 | - | 105 |

### Таблица ГЭСН 26-01-049 	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом

Состав работ:

01. Изготовление деталей покрытия изоляции. 02. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 03. Крепление покрытий.

Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:

26-01-049-1 	листами алюминиевых сплавов

26-01-049-2 	сталью оцинкованной

26-01-049-3 	металлопластом

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-049-1 | 26-01-049-2 | 26-01-049-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 148,52 | 148,52 | 194,34 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,42 | 1,08 | 1,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,42 | 1,08 | 1,08 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч. | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9141 | Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов | м2 | 122 | - | - |
| 516-0609 | Лента алюминиевая АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4,55 | - | - |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 18,71 | - | - |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
| 104-9142 | Детали покрытия из оцинкованной стали | м2 | - | 122 | - |
| 101-0504 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | - | 0,01156 | 0,01156 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,8 мм | т | - | 0,04277 | 0,04399 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,5 мм | т | - | 0,00047 | 0,00047 |
| 104-9143 | Детали покрытия из металлопласта, толщиной 0,5 мм | м2 | - | - | 122 |

### Таблица ГЭСН 26-01-050 	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной

Состав работ:

01. Изготовление и установка деталей покрытия из фольги алюминиевой дублированной для прямых участков трубопроводов с подгонкой и вырезами по месту. 02. Изготовление и установка деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов. 03. Изготовление бандажей и пряжек. 04. Крепление покрытия.

Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:

26-01-050-1 	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-050-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 156,67 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,25 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 6,2 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9330 | Фольга алюминиевая дублированная | 10 м2 | 11,5 |
| 516-0609 | Лента алюминиевая АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 10,53 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 18,99 |
| 517-0302 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм | кг | 0,28 |
| 517-0303 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 37,6 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00034 |

### Таблица ГЭСН 26-01-051 	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклотекстолитом конструкционным

Состав работ:

01. Изготовление деталей покрытия из стеклоцемента текстолитового, стеклотекстолита конструкционного для прямых участков трубопроводов. 02. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов. 03. Изготовление бандажей и пряжек. 04. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 05. Крепление покрытия.

Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

26-01-051-1 	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклотекстолитом конструкционным

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-051-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 190,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,87 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 6,39 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 8,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 104-9140 | Детали покрытия тепловой изоляции | м2 | 115 |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,036 |
| 101-1876 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм | т | 0,1805 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 0,0329 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0017 |

### Таблица ГЭСН 26-01-052 	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами

Состав работ:

01. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов. 02. Устройство выравнивающего слоя (норма 1). 03. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов. 04. Изготовление бандажей и пряжек. 05. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 06. Крепление покрытия.

Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками:

26-01-052-1 	стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными

26-01-052-2 	пленками ПХВ, армопластами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-052-1 | 26-01-052-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 107,18 | 91,36 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,7 | 0,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,7 | 0,43 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 5,64 | 4,86 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 1,67 | 1,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 104-9254 | Упругие оболочки | м2 | 116 | 116 |
| 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 113 | - |
| 516-0609 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4,42 | 3,81 |
| 517-0301 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 33,47 | 28,84 |
| 517-0303 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 37,6 | 32,4 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,00034 | 0,00034 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,00304 | - |
| 517-0302 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм | кг | 0,188 | 0,162 |

### Таблица ГЭСН 26-01-053 	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия

Состав работ:

01. Изготовление деталей покрытия из металла. 02. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту. 03. Крепление покрытия.

Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

26-01-053-1 	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия

26-01-053-2 	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-053-1 | 26-01-053-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 139,55 | 272 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,06 | 1,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,06 | 1,06 |
| 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч. | 7,2 | 31 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч. | 8,33 | 5,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9401 | Металл листовой | м2 | 122 | 122 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0017 | - |
| 101-0239 | Заклепки с полукруглой головкой 4(5 мм | т | - | 0,0036 |

### Таблица ГЭСН 26-01-054 	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами

Состав работ:

01. Разметка и нарезка оберточного материала. 02. Обертывание насухо с промазкой швов (норма 1). 03. Оклеивание поверхности изоляции (нормы 2, 3). 04. Крепление покрытия.

Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

26-01-054-1 	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов

Оклеивание поверхности изоляции:

26-01-054-2 	рулонными материалами на битумной основе

26-01-054-3 	тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-054-1 | 26-01-054-2 | 26-01-054-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,98 | 47,2 | 44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,47 | 0,47 | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,47 | 0,47 | 0,3 |
| 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч. | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 0,23 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,0473 | 0,0473 | 0,0473 |
| 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,03 | 0,18 | - |
| 101-9234 | Рулонные материалы | м2 | 115 | 115 | - |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,0126 | - | - |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0,00126 | - | - |
| 101-9785 | Ткань | м2 | - | - | 120 |
| 101-1838 | Клей ПВА | т | - | - | 0,024 |

### Таблица ГЭСН 26-01-055 	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой

Состав работ:

01. Раскрой пленки полиэтиленовой на полотнища. 02. Обертывание поверхности изоляции пленкой. 03. Проклейка швов липкой лентой. 04. Устройство защитного слоя пароизоляции из стекловолокнистых материалов.

Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

26-01-055-1 	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-055-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 95,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2101 | Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5 | м2 | 206 |
| 101-9461 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 7,423 |
| 101-9462 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 115 |

### Таблица ГЭСН 26-01-056 Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором

Состав работ:

01. Изготовление и установка деталей каркаса из сетки металлической. 02. Приготовление раствора вручную. 03. Нанесение раствора на поверхность изоляции по каркасу из сетки. 04. Выравнивание поверхности. 05. Затирка и заглаживание поверхности. 06. Отделка поверхности.

Измеритель: 100 м2 поверхности покрытия изоляции

26-01-056-1	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором

26-01-056-2	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-01-056-1 | 26-01-056-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 106,65 | 81,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,3 | 2,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 2,3 | 2,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1991 | Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм | м2 | 105 | 105 |
| 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0,3502 | 0,3502 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 1,2051 | 1,2051 |
| 407-0005 | Глина бентонитовая | т | 0,006 | 0,006 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,03 | 1,03 |
| 101-1986 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм | кг | 0,16 | 0,16 |
| 113-0315 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11-ГСВ-9 | м2 | 105 | 105 |
| 101-9841 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | 0,026 | 0,026 |

# РАЗДЕЛ 02. ОГНЕЗАЩИТА

## 1. ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

### Таблица ГЭСН 26-02-001 	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом “ФайэфлексТМ Крилак”

Состав работ:

01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины пескоструйным способом и щетками в недоступных местах. 03. Обеспыливание и обезжиривание поверхности. 04. Грунтовка в два слоя. 05. Нанесение огнезащитного состава “ФайэфлексТМ Крилак” послойно. 06. Проведение замеров толщины слоя. 07. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом “ФайэфлексТМ Крилак” с пределом огнестойкости:

26-02-001-1 	0,5 часа

26-02-001-2 	0,75 часа

26-02-001-3 	1,0 часа

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-001-1 | 26-02-001-2 | 26-02-001-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 139,29 | 151,15 | 152,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 43,05 | 43,16 | 43,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 26,9 | 33,2 | 33,2 |
| 331411 | Аппарат пескоструйный | маш.-ч. | 42,69 | 42,69 | 42,69 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч. | 42,69 | 42,69 | 42,69 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,36 | 0,47 | 0,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0514 | Состав огнезащитный “ФайэфлексТМ Крилак” | кг | 197 | 300 | 374 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,02 | 0,03 | 0,037 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 10 | 10 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

### Таблица ГЭСН 26-02-002 	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом “Файрекс-400”

Состав работ:

01. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины щетками. 02. Обеспыливание и обезжиривание поверхности. 03. Нанесение огнезащитного состава “Файрекс-400” послойно. 04. Проведение замеров толщины слоя. 05. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом “Файрекс-400” с пределом огнестойкости:

26-02-002-1 	0,5 часа

26-02-002-2 	0,75 часа

26-02-002-3 	1,0 часа

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-002-1 | 26-02-002-2 | 26-02-002-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 148,34 | 177,51 | 269,53 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,07 | 1,55 | 2,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 340151 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч. | 64,87 | 73,68 | 133,08 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 64,87 | 73,68 | 133,08 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 0,84 | 1,26 | 2,1 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,07 | 1,55 | 2,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0503 | Состав огнезащитный “Файрекс-400” | кг | 960 | 1440 | 2160 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 10 | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

### Таблица ГЭСН 26-02-003 	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ-"ЭСКАЛИБУР"

Состав работ:

01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины щетками. 03. Обеспыливание и обезжиривание поверхности. 04. Нанесение огнезащитного состава ОФП-НВ-“ЭСКАЛИБУР” послойно. 05. Проведение замеров толщины слоя. 06. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ-“ЭСКАЛИБУР” с пределом огнестойкости:

26-02-003-1 	1,0 час, толщина покрытия 20 мм

26-02-003-2 	2,0 часа, толщина покрытия 45 мм

26-02-003-3 	2,5 часа, толщина покрытия 60 мм

26-02-003-4 	При изменении толщины огнезащитного покрытия на каждые 5 мм исключать по нормам 26-02-003-1, 26-02-003-2, 26-02-003-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-003-1 | 26-02-003-2 | 26-02-003-3 | 26-02-003-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 156,18 | 266,19 | 364,87 | 26,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,94 | 1,97 | 2,58 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 392601 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования типа ISO-40 | маш.-ч. | 51,2 | 102,4 | 153,6 | 12,8 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 0,84 | 1,68 | 2,52 | 0,21 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,94 | 1,97 | 2,58 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0509 | Состав огнезащитный ОФП-НВ-“ЭСКАЛИБУР” | кг | 828 | 1863 | 2484 | 207 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 10 | 10 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |

### Таблица ГЭСН 26-02-004 	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом “УНИКУМ”

Состав работ:

01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Очистка поверхности от ржавчины пескоструйным способом и щетками в недоступных местах. 03. Обеспыливание и обезжиривание поверхности. 04. Грунтовка в два слоя. 05. Нанесение огнезащитного состава “УНИКУМ” послойно. 06. Проведение замеров толщины слоя. 07. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом “УНИКУМ” с пределом огнестойкости:

26-02-004-1 	0,5 часа

26-02-004-2 	0,75 часа

26-02-004-3 	1,0 часа

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-004-1 | 26-02-004-2 | 26-02-004-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 139,33 | 150,64 | 151,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 43,02 | 43,11 | 43,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 26,9 | 33,2 | 33,2 |
| 331411 | Аппарат пескоструйный | маш.-ч. | 42,69 | 42,69 | 42,69 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 42,69 | 42,69 | 42,69 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,33 | 0,42 | 0,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0523 | Краска огнезащитная “УНИКУМ” | кг | 180 | 275 | 342 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 10 | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |

### Таблица ГЭСН 26-02-005 	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-“КРАТ”

Состав работ:

01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины щетками. 03. Обеспыливание и обезжиривание поверхности. 04. Нанесение огнезащитного состава ОФП-НВ-“КРАТ” послойно. 05. Обертывание поверхности воздуховодов сеткой. 06. Проведение замеров толщины слоя. 07. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок воздуховодов составом ОФП-НВ-“КРАТ” с пределом огнестойкости:

26-02-005-1 	1,0 час

26-02-005-2 	1,5 часа

26-02-005-3 	2,0 часа

26-02-005-4 	2,5 часа

26-02-005-4 	3,0 часа

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-005-1 | 26-02-005-2 | 26-02-005-3 | 26-02-005-4 | 26-02-005-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 137,1 | 188,31 | 234,83 | 240,49 | 287 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,59 | 1,03 | 1,24 | 1,44 | 1,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 392601 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования типа ISO-40 | маш.-ч. | 25,6 | 51,2 | 76,8 | 76,8 | 102,4 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 0,84 | 0,84 | 1,26 | 1,26 | 1,68 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,59 | 1,03 | 1,24 | 1,44 | 1,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0508 | Состав огнезащитный ОФП-НВ-“КРАТ" | кг | 414 | 828 | 1035 | 1242 | 1449 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-1991 | Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм | м2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

### Таблица ГЭСН 26-02-006 	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой “ЩИТ-1”

Состав работ:

01. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины щетками. 02. Обеспыливание и обезжиривание поверхности. 03. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного состава “Файрекс-400”. 04. Наклеивание на поверхность металлоконструкций минераловатной плиты. 05. Нанесение огнезащитного состава “Файрекс-400” послойно. 06. Проведение замеров толщины слоя. 07. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой “ЩИТ-1” с пределом огнестойкости:

26-02-006-1 	2,0 часа

26-02-006-2 	2,5 часа

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-006-1 | 26-02-006-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 215,8 | 285,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,31 | 3,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 340151 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч. | 64,87 | 64,87 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 64,87 | 64,87 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 1,68 | 2,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 2,31 | 3,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0503 | Состав огнезащитный “Файрекс-400” | кг | 720 | 900 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,013 | 0,013 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 |
| 104-0094 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150 | м3 | 6 | 12 |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,064 | 0,128 |

### Таблица ГЭСН 26-02-007 	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой “ЩИТ-1В”

Состав работ:

01. Очистка поверхности металлоконструкций воздуховодов от ржавчины щетками. 02. Обеспыливание и обезжиривание поверхности. 03. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного состава “Файрекс-400”. 04. Наклеивание на поверхность воздуховодов минераловатной плиты. 05. Нанесение огнезащитного состава “Файрекс-400” послойно. 06. Обертывание сеткой поверхности воздуховодов 07. Проведение замеров толщины слоя. 08. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой “ЩИТ-1В” с пределом огнестойкости:

26-02-007-1 	2,0 часа

26-02-007-2 	2,5 часа

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-007-1 | 26-02-007-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 247,92 | 317,19 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,35 | 3,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 340151 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч. | 64,87 | 64,87 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 64,87 | 64,87 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 1,68 | 2,52 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 2,35 | 3,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-0503 | Состав огнезащитный “Файрекс-400” | кг | 720 | 900 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,013 | 0,013 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 10 |
| 101-1991 | Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм | м2 | 121 | 132 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 |
| 104-0094 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты полужесткие М-150 | м3 | 6 | 12 |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 0,064 | 0,128 |

### Таблица ГЭСН 26-02-008 	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом “Файрекс-300”

Состав работ:

01. Очистка поверхности металлоконструкций воздуховодов от различного рода загрязнений и ржавчины щетками. 02. Обеспыливание и обезжиривание поверхности. 03. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного состава “Файрекс-300”. 04. Оклеивание поверхности воздуховодов стеклотканью. 05. Нанесение огнезащитного состава послойно. 06. Проведение замеров толщины слоя. 07. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом “Файрекс-300” с пределом огнестойкости:

26-02-008-1 	0,5 часа

26-02-008-2 	0,75 часа

26-02-008-3 	1,0 час

26-02-008-4 	1,5 часа

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-008-1 | 26-02-008-2 | 26-02-008-3 | 26-02-008-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 238,35 | 240,45 | 276,54 | 312,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,75 | 0,92 | 1,1 | 1,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 340151 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч. | 113,01 | 113,01 | 145,49 | 172,4 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 113,01 | 113,01 | 145,49 | 172,4 |
| 030301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,75 | 0,92 | 1,1 | 1,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-0502 | Состав огнезащитный “Файрекс-300” | кг | 540 | 720 | 900 | 1500 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 104-0090 | Ткань стеклянная конструкционная Т-13 | 1000 м2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

## 2. ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

### Таблица ГЭСН 26-02-013 	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом “Файрекс-200”

Состав работ:

01. Очистка поверхности деревянных конструкций. 02. Обеспыливание поверхности. 03. Нанесение огнезащитного состава “Файрекс-200” послойно. 04. Проведение замеров толщины слоя. 05. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

26-02-013-1 	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом “Файрекс-200”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-013-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 173,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 340151 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч. | 98,97 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 98,97 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 0,42 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0501 | Состав огнезащитный “Файрекс-200” | кг | 400 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 |

### Таблица ГЭСН 26-02-014 	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом “АТТИК”

Состав работ:

01. Очистка поверхности деревянных конструкций. 02. Обеспыливание поверхности. 03. Нанесение огнезащитного пропиточного состава “АТТИК”. 04. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

26-02-014-1 	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом “АТТИК”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-014-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 41,42 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 18,9 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,2 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0510 | Состав огнезащитный пропиточный “АТТИК” | кг | 65 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 |

### Таблица ГЭСН 26-02-015 	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской “Эврика”

Состав работ:

01. Подготовка поверхности деревянных конструкций под окраску. 02. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитной краски “Эврика”. 03. Нанесение огнезащитной краски “Эврика” в три слоя. 04. Шлифование поверхности перед послойным нанесением огнезащитной краски. 05. Проведение замеров толщины слоя.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

26-02-015-1 	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской “Эврика”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-015-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 159,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч. | 3,58 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0520 | Краска огнезащитная “Эврика” | кг | 55 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1,6 |

### Таблица ГЭСН 26-02-016 	Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком “Пиропласт-ХВ”

Состав работ:

01. Подготовка поверхности деревянных конструкций под нанесение лака. 02. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного лака. 03. Нанесение огнезащитного лака “Пиропласт-ХВ” в два слоя. 04. Шлифование поверхности перед послойным нанесением огнезащитного лака. 05. Нанесение покрывного слоя лаком “Пиропласт-ХВ.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

26-02-016-1 	Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком “Пиропласт-ХВ”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-016-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 132,25 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0525 | Лак огнезащитный “Пиропласт-ХВ” | кг | 52,8 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1,6 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,004 |

### Таблица ГЭСН 26-02-017 	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом “КЛОД-01”

Состав работ:

01. Очистка поверхности деревянных конструкций. 02. Обеспыливание поверхности. 03. Нанесение огнезащитного пропиточного состава “КЛОД-01”. 04. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

26-02-017-1 	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом “КЛОД-01”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-017-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 41,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 18,9 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,2 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч. | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0506 | Композиция огнезащитная пропиточная “КЛОД-01” | кг | 65 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 |

## 3. ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК

### Таблица ГЭСН 26-02-022 	Огнезащитное покрытие кабелей составом “КЛ-1”

Состав работ:

01. Очистка и промывка поверхности кабеля. 02. Нанесение огнезащитного состава “КЛ-1” послойно. 03. Проведение замеров толщины слоя.

Измеритель: 100 м2

26-02-022-1 	Огнезащитное покрытие кабелей составом “КЛ-1”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-022-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 62,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 25,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0521 | Краска огнезащитная “КЛ-1” | кг | 150 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 10 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,21 |

### Таблица ГЭСН 26-02-023 	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом “Файрекс-600”

Состав работ:

01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Нанесение огнезащитного состава “Файрекс-600”.

Измеритель: 1 м3 нагнетенного раствора

26-02-023-1 	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом “Файрекс-600”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-023-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 157,42 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 340151 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч. | 118,97 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 118,97 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0505 | Состав огнезащитный уплотнительный “Файрекс-600” | кг | 1300 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 |

### Таблица ГЭСН 26-02-024 	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными “ППВ-1”

Состав работ:

01. Очистка поверхности. 02. Уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными “ППВ-1”.

Измеритель: 1 м3 кабельных заделок

26-02-024-1 	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными “ППВ-1”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-024-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0542 | Подушки противопожарные уплотнительные “ППВ-1” | м3 | 1 |

## 4. ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ

### Таблица ГЭСН 26-02-029 	Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом “Монолит”

Состав работ:

01. Очистка поверхности щетками. 02. Нанесение огнезащитного состава “Монолит” послойно. 03. Монтаж армирующей сетки. 04. Проведение замеров толщины слоя.

Измеритель: 100 м2 обрабатываемой поверхности

Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом “Монолит” с пределом огнестойкости:

26-02-029-1 	1,0 час

26-02-029-2 	2,0 часа

26-02-029-3 	3,0 часа

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-029-1 | 26-02-029-2 | 26-02-029-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 134,67 | 193,8 | 241,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,58 | 1,2 | 1,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,58 | 1,2 | 1,6 |
| 392601 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования типа ISO-40 | маш.-ч. | 51,2 | 76,8 | 102,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0515 | Состав огнезащитный “Монолит” | кг | 414 | 1035 | 1449 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 101-1991 | Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1,4 мм | м2 | 110 | 110 | 110 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 | 10 | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

### Таблица ГЭСН 26-02-030 	Огнезащитное уплотнение пустот конструкций межэтажных перекрытий, перегородок составом “Файрекс-500”

Состав работ:

01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Нанесение огнезащитного состава “Файрекс-500”. 03. Проверка степени заполняемости. 04. Промывка агрегата.

Измеритель: 1 м3 нагнетенного раствора

26-02-030-1 	Огнезащитное уплотнение пустот межэтажных перекрытий, перегородок составом “Файрекс-500”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-023-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 158,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 340151 | Агрегаты шпатлево-окрасочные | маш.-ч. | 118,97 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч. | 118,97 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 1,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0504 | Состав огнезащитный уплотнительный “Файрекс-500” | кг | 1320 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 |

### Таблица ГЭСН 26-02-031 	Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом “КЛ-2”

Состав работ:

01. Очистка и промывка поверхности газоходов. 02. Нанесение огнезащитного состава “КЛ-2” послойно. 03. Проведение замеров толщины слоя. 04. Промывка агрегата.

Измеритель: 100 м2

26-02-031-1 	Огнезащитное покрытие газоотводящих стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом “КЛ-2”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-031-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 60,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч. | 25,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0522 | Краска огнезащитная “КЛ-2” | кг | 96 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 10 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 10 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,21 |

### Таблица ГЭСН 26-02-032 	Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной

Состав работ:

01. Обезжиривание поверхности стекол. 02. Подготовка огнезащитного материала. 03. Нанесение пленки на стеклянную поверхность.

Измеритель: 1 м2 обрабатываемой поверхности

26-02-032-1 	Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-032-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0541 | Пленка огнезащитная | м2 | 1 |
| 101-9476 | Моющее средство (раствор) | л | 0,25 |

### Таблица ГЭСН 26-02-033 	Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом “КЛОД-02”

Состав работ:

01. Обеспыливание поверхности тканей. 02. Нанесение огнезащитного пропиточного состава “КЛОД-02” в четыре приема. 03. Проведение контрольных проверок на горючесть.

Измеритель: 1 м2 обрабатываемой поверхности

26-02-033-1 	Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом “КЛОД-02”

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 26-02-033-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 32,27 |
| 1.1. | Средний разряд работы |  | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 340601 | Пистолеты-распылители | маш.-ч. | 17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0507 | Композиция огнезащитная пропиточная “КЛОД-02” | кг | 25 |

СОДЕРЖАНИЕ

| Техническая часть |
| --- |
|  | 1. Общие указания |
|  | 2. Правила исчисления объемов работ |
| РАЗДЕЛ 01. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |
|  | 1. ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-001 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-002 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-003 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-004 | Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-005 | Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-006 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марок ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-007 | Изоляция трубопроводов шнурами |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-008 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-009 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-010 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-011 | Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-012 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полумуфтами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-013 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-014 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-015 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-016 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-017 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (“Армофлекс”), вспененного полиэтилена (“Термофлекс”) |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-018 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука (“Армофлекс”), вспененного полиэтилена (“Термофлекс”) |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-019 | Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука (“Армофлекс”), вспененного полиэтилена (“Термофлекс”) |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-020 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-021 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-022 | Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-023 | Установка металлических опорных колец и разгружающих устройств |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-024 | Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления |
|  | 2. ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-037 | Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-038 | Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-039 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-040 | Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-041 | Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-042 | Установка дверей с тепловой изоляцией |
|  | 3. КАРКАСЫ И ОТДЕЛКА ИЗОЛЯЦИИ |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-048 | Устройство каркаса изоляции |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-049 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-050 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-051 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклотекстолитом конструкционным |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-052 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-053 | Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-054 | Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-055 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой |
|  | Таблица ГЭСН 26-01-056 | Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором |
| РАЗДЕЛ 02. ОГНЕЗАЩИТА |
|  | 1. ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-001 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом “ФайэфлексТМ Крилак” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-002 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом “Файрекс-400” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-003 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом ОФП-НВ-"ЭСКАЛИБУР" |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-004 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом “УНИКУМ” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-005 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ-“КРАТ” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-006 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой “ЩИТ-1” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-007 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой “ЩИТ-1В” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-008 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом “Файрекс-300” |
|  | 2. ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-013 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом “Файрекс-200” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-014 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом “АТТИК” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-015 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской “Эврика” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-016 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком “Пиропласт-ХВ” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-017 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом “КЛОД-01” |
|  | 3. ОГНЕЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДОК |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-022 | Огнезащитное покрытие кабелей составом “КЛ-1” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-023 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом “Файрекс-600” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-024 | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными “ППВ-1” |
|  | 4. ОГНЕЗАЩИТА ПРОЧИХ КОНСТРУКЦИЙ |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-029 | Огнезащитное покрытие бетонных конструкций и железобетонных стен и перегородок составом “Монолит” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-030 | Огнезащитное уплотнение пустот конструкций межэтажных перекрытий, перегородок составом “Файрекс-500” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-031 | Огнезащитное покрытие стволов выхлопных труб и газоходов из стеклопластика составом “КЛ-2” |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-032 | Устройство огнезащиты стеклянных поверхностей пленкой огнезащитной |
|  | Таблица ГЭСН 26-02-033 | Огнезащитная пропитка ковровых изделий, тканей, занавесей составом “КЛОД-02” |